## Slide 1: リスクアセスメントの基礎
第3版
安全衛生企画部

## Slide 2: リスクアセスメントとは
労働災害の危険のリスクを事前に摘み取る手法である
職場に潜む危険性または有害性を把握する
有害性の程度を見積もる
リスクを除去・低減するための優先度を設定する
リスクを除去・低減するための対策を検討し、改善を進める

## Slide 3: リスクアセスメントフロー
開始後、まずハザードの特定を行う
次に、リスクの見積もりを行う
そして、リスクの評価を行い問題がなければ終了する
リスクの評価で問題があれば、リスクの除去を行い、再びハザードの特定を行う
開始
終了
YES
ハザードの特定
評価
リスクの見積もり
リスクの除去
NO

## Slide 4: リスク軽減対策
設計によるリスク低減
  可能な限りリスクを除去または軽減する本質的な対応
保護手段によるリスクの低減
  除去できないリスクに対しては必要な保護手段を採用
使用上の情報によるリスクの低減
  採用した保護手段では除去または低減できなかったリスクをユーザーに知らせ注意を喚起

## Slide 5: リスクアセスメントの運用
計画（Plan）ｰ実施（Do）－評価（Check）－改善（Action）のサイクルを回すことによって継続的改善を行い、安全衛生水準の段階的向上を図る
計画
Plan
実施
Do
評価
Check
改善
Action

## Slide 6: リスクの見積もり・評価
発生頻度 | 頻発する | Ｃ | Ｂ | Ａ | Ａ | Ａ
 | しばしば発生する | Ｃ | Ｂ | Ｂ | Ａ | Ａ
 | 時々発生する | Ｃ | Ｂ | Ｂ | Ｂ | Ａ
 | 起こりそうにない | Ｃ | Ｃ | Ｂ | Ｂ | Ｂ
 | まず起こりえない | Ｃ | Ｃ | Ｃ | Ｂ | Ｂ
 | 考えられない | Ｃ | Ｃ | Ｃ | Ｃ | Ｃ
 |  | 無傷 | 軽微 | 中程度 | 重大 | 致命的
 |  | 危険の頻度 |  |  |  | 
Ａ領域 | 受け入れられない領域
Ｂ領域 | 最小限のリスクまで低減すべき領域
Ｃ領域 | 無視できると考えられる領域

## Slide 7: 安全衛生文書管理体系
安全衛生理念
安全衛生方針
労働安全マネジメント
システムガイドライン
安全衛生マネジメント共通マニュアル

## Slide 8: リスクアセスメント 教育受講者
Chart: 開催回
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回
受講者数 | 650 | 789 | 832 | 950 | 997